## Slide 1: Comparing three-step heuristics for the permutation flow shop problem
Imma Ribas, Ramon Companys, Xavier Tort-Martorell
Computers & Operations Research (2010)

## Slide 2: Contextualização
Permutation flow shop
Objetivo: Reduzir o tempo total de produção (Makespan)

## Slide 3: Estrutura da heurística proposta
A heurística proposta é dividida em três etapas;
As duas primeiras são variações da heurística NEH.
Terceira é a etapa onde ocorre a busca, foco da apresentação.
São apresentadas várias alternativas para cada etapa, e no fim é desenvolvida uma análise estatística dos resultados para avaliar se a diferença entre as heurísticas é relevante.

## Slide 4: Heurística NEH
Sauvey C, Sauer N. Two NEH Heuristic Improvements for Flowshop Scheduling Problem with Makespan Criterion. Algorithms. 2020; 13(5):112. https://doi.org/10.3390/a13050112
Ordenados pela soma dos tempos de processamento
Essa sequência define a ordem que os serviços serão inseridos na programação.
Cada serviço é inserido na sua melhor posição.

## Slide 5: Variações da primeira etapa
Ordenação inicial das tarefas de acordo com 4 variantes:
KK: ordenação em ordem decrescente de
sendo:
LPT: ordenação em ordem decrescente de
NM: ordenação em ordem decrescente de
sendo BThi o limite inferior do tempo de espera entre o término da tarefa i para o início da tarefa h em todas as máquinas consideradas
RA: uma sequência inicial é gerada randomicamente

## Slide 6: Variações da segunda etapa
Na segunda é idêntica ao NEH, com a inclusão de duas técnicas de desempate.
TIT: Reduz o tempo parado (Total idle time);
KK1: a posição escolhida depende dos fatores Ai e Bi.

## Slide 7: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
Busca Local variante do NEDA
Desconstrução e Construção
Continue até o limite de tempo

## Slide 8: Simulated annealing
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hill_Climbing_with_Simulated_Annealing.gif

## Slide 9: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
Tenta melhorar a solução (π) trocando quaisquer duas posições na sequência. Pode gerar até n.(n-1)/2 vizinhos. Se uma nova permutação melhorar o valor da função objetivo, ela se torna a nova solução atual e o processo continua até que todas as posições tenham sido permutadas e a melhora já não está acontecendo. Neste procedimento, a vizinhança é sempre explorada na mesma ordem.
Solução de partida:
15342
Busca Local variante do NEDA
Desconstrução e Construção
Continue até o limite de tempo

## Slide 10: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
π
π
Cmax(25341) < Cmax(15342)

## Slide 11: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341 | 23541 | 24351 | 21345
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
i = 2; j = 5
π
π
π
Cmax(25341) < Cmax(15342)
Cmax(21345) < Cmax(25341)

## Slide 12: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341 | 23541 | 24351 | 21345 | 21435 | 21543 | 21354
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
i = 2; j = 5
i = 3; j = 4
i = 3; j = 5
i = 4; j = 5
π
π
π
Cmax(25341) < Cmax(15342)
Cmax(21345) < Cmax(25341)
fim do algoritmo
Passando por todas as permutações e não encontrando nenhuma outra solução que melhore o objetivo, o algoritmo finaliza e a solução final é a última obtida (no exemplo, a 21345)
21345 -> 12345 | 31245 | 41325 | 51342 | 23145 | 24315 | 25341 | 21435 | 21543 | 21354
π

## Slide 13: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 14: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
25341 -> 52341 | 35241 | 45321 | 15342 | 23541 | 24351
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 15: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
24351 -> 42351 | 35251 | 54321
25341 -> 52341 | 35241 | 45321 | 15342 | 23541 | 24351
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 16: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
54321 -> 45321 | 34521 | 24351 | 14325 | 53421 | 52341 | 51324 | 54231 | 54123 | 54312
Passando por todas as permutações e não encontrando nenhuma que melhore o objetivo, o algoritmo finaliza e a solução final é a última obtida (no exemplo, a 54321)
n.(n-1)/2 = 10 vizinhos
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
i = 2; j = 5
i = 3; j = 4
i = 3; j = 5
i = 4; j = 5
for i = 1, ..., n-1
for j = i+1, …, n
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
24351 -> 42351 | 35251 | 54321
25341 -> 52341 | 35241 | 45321 | 15342 | 23541 | 24351
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 17: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
Variante do NEDA para o Soft Simulated Annealing (SSA)
Vetor auxiliar, revolver, que permite a exploração aleatória da vizinhança.
Codifica as posições das vizinhanças da solução corrente e as novas posições é a que serão usadas na aplicação do NEDA.
Se toda a vizinhança da solução corrente for explorada sem melhoria, o processo reinicia.
Soluções empatadas são aceitas sob uma probabilidade α, evitando que a busca fique presa em um ótimo local, fazendo com que o algoritmo caminhe sobre platôs.
A etapa de melhoria termina quando os empates atingem um número pré-definido β ou se não houver mudanças na solução corrente.

## Slide 18: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
15342 -> 14352 | 13542 | 12345 | 51342 | 15432 | 15324 | 45312 | 15243 | 35142 | 25341
Variante do NEDA para o Soft Simulated Annealing (SSA)
Solução de partida π :
15342
Vetor revolver:
24351
NEDA
NEDA
Adap.
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341 | 13542 | 14352 | 12345 | 15432 | 15243 | 15324
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
i = 2; j = 5
i = 3; j = 4
i = 3; j = 5
i = 4; j = 5
i = 2; j = 4
i = 2; j = 3
i = 2; j = 5
i = 2; j = 1
i = 4; j = 3
i = 4; j = 5
i = 4; j = 1
i = 3; j = 5
i = 3; j = 1
i = 5; j = 1
O NEDA adaptado gera n.(n-1)/2 permutações iguais às do NEDA original: o que muda é a ordem na qual estas são exploradas pelo algoritmo.

## Slide 19: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
Vetor revolver gerado
Caminha pela vizinhança de π aleatoriamente
π = π’
Ativa a busca por empates sob chance α e limitado a β empates
π’ melhor?
π’ melhor?
π’ igual?
Sob chance α e empates < β
π = π’
empates = 0
empates >= β ou nenhum π’ melhor
Caminha pela vizinhança de π aleatoriamente
Vetor revolver gerado

## Slide 20: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
Desconstrução e construção
Após a etapa de busca local, a solução π atual passa por uma fase de desconstrução e construção.
Na fase de desconstrução, d tarefas são removidas aleatoriamente de π e armazenadas em π’’ uma atrás da outra.
Então, na etapa de construção, as d tarefas vão retornando à solução, uma a uma, usando o procedimento de inserção da segunda etapa.
A solução resultante π* é a melhor solução obtida pela busca local.
Caso o limite de tempo não seja atingido, o processo continua.
Busca Local variante do NEDA
Desconstrução e Construção
Continue até o limite de tempo

## Slide 21: Análise dos resultados
O parâmetro avaliado é sempre:
Heurísticas com natureza estocástica foram resolvidas 3 vezes e foi adotado o valor médio.
Foi definido como limite de computação o tempo de n . m . 50ms
Melhor valor conhecido para a instância
Menor = Melhor

## Slide 22: Análise dos resultados – visão geral
0. Para definir os parâmetros do SSA
1. Comparando com benchmark de Taillard
2. Criando instâncias
Foram desenvolvidas três análises:
Poucas instâncias
ANOVA
Comparação entre as médias
ANOVA
2500 instâncias
140 instâncias

## Slide 23: Análise dos resultados – Parte 0 - Introdução
A parte 0 é a definição dos parâmetros do SSA:
Foram geradas 5 instâncias para cada combinação entre serviços e máquinas:

## Slide 24: Análise dos resultados – Parte 0 - Resultados

## Slide 25: Análise dos resultados – Parte 0 - Resultados

## Slide 26: Análise dos resultados – Parte 0 - Resultados

## Slide 27: Análise dos resultados – Parte 0 - Resultados

## Slide 28: Análise dos resultados – Parte 0 - Conclusão
Os intervalos de confiança à 95% não foram significativamente diferentes, mas para as outras etapas foram adotados os parâmetros que produziram a menor média.

## Slide 29: Análise dos resultados – Parte 1 - Introdução
Os resultados são comparados contra os resultados produzidos no artigo de benchmark de Taillard.
São considerados diversas outras heurísticas da literatura.

## Slide 30: Análise dos resultados – Parte 1 - Resultados
“d-” significa que foi o resultado obtido aplicando apenas a formulação direta. Sem o “d-” aplicando ambas e escolhendo a melhor.
Resultados da versão com critério de desempate proposto
Apenas variações dos critérios de desempate do NEH.

## Slide 31: Análise dos resultados – Parte 1 - Resultados
A diferença das quatro variações da primeira etapa
RAER foi o pior, usando sequências iniciais aleatórias.

## Slide 32: Análise dos resultados – Parte 1 - Resultados
Agora sim com as três etapas.
IGA foi o algoritmo mais eficiente que encontraram para comparar.

## Slide 33: Análise dos resultados – Parte 2 - Introdução
As heurísticas são comparadas em problemas gerados.
O objetivo das instâncias pequenas são comparadas contra valores obtidos por um método exato.
2500 instâncias.
Utiliza ANOVA
Busca entender se há relação entre a qualidade das respostas de uma heurística contra outra, e de uma heurística e parâmetros do problema (ex.: número de máquinas ou tarefas).

## Slide 34: Análise dos resultados – Parte 2 - Introdução
Para ANOVA ser aplicável, algumas premissas precisam ser
verdadeiras:
Normalidade
Homocedasticidade
Independência dos resíduos

## Slide 35: Análise dos resultados – Parte 2 - Introdução
Para ANOVA ser aplicável, algumas premissas precisam ser
verdadeiras:
Normalidade
Homocedasticidade
Independência dos resíduos
Essa premissa não se aplica, mas ela não é crítica quando se tem muitos dados, o que é o caso nessa etapa.

## Slide 36: Análise dos resultados – Parte 2 - Resultados

## Slide 37: Análise dos resultados – Parte 2 – Instâncias pequenas

## Slide 38: Análise dos resultados – Parte 2.2 - Resultados

## Slide 39: Análise dos resultados – Parte 2.2 - Resultados

## Slide 40: Conclusão
Neste problema ele foi aplicado para que possa efetuar buscas em espaços diferentes mesmo com soluções iniciais idênticas (Vetor revolver)
Também foi apresentada uma heurística que permite continuar a busca no espaço de solução através de soluções com objetivos empatados, como estratégia para fugir de ótimos locais. (Soft-simulated annealing)

## Slide 41: Conclusão
Usar uma reformulação pode trazer resultados significantes, mesmo que a reformulação não pareça mudar muito o problema; Prestar atenção ao potencial das propriedades do problema.
Podemos utilizar métodos estatísticos para avaliar diferentes variações das heurísticas e relação entre heurísticas e parâmetros; Alto potencial de aplicação em outros trabalhos.
Podemos melhorar heurísticas através de critérios de desempate dos indicadores utilizados na heurística;