## Slide 1: Problema de planejamento da produção em uma única máquina com datas de entrega em comum, considerando penalidades de adiantamento e de atraso de entrega Apresentação II – Busca local
Jhonatan Albertini
Luiza Pellin Biasoto

## Slide 2: Introdução
Utilizando como base a solução obtida na etapa de busca construtiva, será realizada uma busca local com o objetivo de encontrar soluções melhores
A implementação foi feita em Python.

## Slide 3: Busca construtiva
COPIAR MELHOR SLIDE DA APRESENTAÇÃO 1
Não achei aqui comigo, você tem um backup? (tá na pasta apresentação 1)

## Slide 4: Heurística proposta
Pré-alocação (zcorte)
Alocação (Hte)
Busca determinística
Tarefas alocadas de forma intercalada em ambos os conjuntos
Após alocação, tarefas ordenadas conforme propriedade em V
ai/pi decrescente no set T
bi/pi decrescente no set E
Busca em z’s
Indicador ∈ [-1;1]
Indicador 𝒛 =(𝒃𝒊 – 𝒂𝒊)/(𝒃𝒊 + 𝒂𝒊) ∈ [-1;1]
Se z > zcorte => set E
Se z < -zcorte => set T
Restante das tarefas (intermediárias) vai para a alocação com base em Hte
Para zcorte = 0,25, 0,5, 0,75, 0,9, 2,0
Caso haja espaço em E, inicia-se a busca removendo-se uma tarefa do set T com base no maior índice bi/pi
Caso o objetivo melhore e tenha espaço em E, continue
Senão, pare e use o penúltimo objetivo
Executa-se as etapas anteriores e encontra-se o menor valor para cada problema
Resultados finais possuem os menores valores encontrados pela busca em z
Tarefas são reordenadas conforme propriedade em V
Pré-alocação (zcorte)
Alocação (Hte)
Busca determinística
Tarefas alocadas de forma intercalada em ambos os conjuntos
Após alocação, tarefas ordenadas conforme propriedade em V
ai/pi decrescente no set T
bi/pi decrescente no set E
Busca em z’s
Para zcorte = 0,25, 0,5, 0,75, 0,9, 2,0
Caso haja espaço em E, inicia-se a busca removendo-se uma tarefa do set T com base no maior índice bi/pi
Caso o objetivo melhore e tenha espaço em E, continue
Senão, pare e use o penúltimo objetivo
Executa-se as etapas anteriores e encontra-se o menor valor para cada problema
Resultados finais possuem os menores valores encontrados pela busca em z
Tarefas são reordenadas conforme propriedade em V
Etapa I
Etapa II
Etapa III

## Slide 5: Vizinhança
Propriedade V-shape;
A última tarefa adiantada termina em “d”.
Apenas 2 conjuntos mutualmente excludentes e coletivamente exaustivos (MECE);
Ao definir se uma tarefa está em um conjunto, a posição dela é determinada pelo V-shape.
Se uma tarefa está em um conjunto, ela não está no outro.

## Slide 6: Vizinhança
A única decisão é se uma tarefa será adiantada ou não.
A vizinhança considerada é a troca de uma tarefa do conjunto adiantado para o atrasado.
Foi adotada a estratégia de best-improvement, isto é, a partir de uma solução inicial, avaliamos a variação de alterar todas tarefas de conjunto e selecionamos a melhor.

## Slide 7: Vizinhança
Nessa etapa vale enfatizar que a implementação inicial da avaliação da vizinhança em Python consumia aproximadamente 3s para as instâncias de 1000 tarefas.
Adotando a biblioteca “Numba”, que traduz e compila em C funções escritas em Python, esse tempo foi reduzido para aproximadamente 60ms, cerca de 50x mais rápido.
http://numba.pydata.org/

## Slide 8: Movimento
O movimento adotado foi a solução vizinha com menor objetivo.
Escolhida a tarefa a ser trocada, caso o objetivo do movimento seja menor do que a solução incumbente, a nova solução se torna a incumbente e o processo continua, iniciando uma nova busca pela vizinhança.
Caso a solução do movimento atual seja pior do que a solução anterior, a troca é aceita e a vizinhança é atualizada. Neste caso, um contador controla o limite de soluções piores que o algoritmo aceita: máximo(10%*dimensão, 4)

## Slide 9: Movimento
Uma Lista Tabu foi implementada para evitar que o algoritmo voltasse à vizinhança anterior. A cada movimento, a tarefa trocada é inserida na Lista Tabu e permanece nela por um número de iterações que varia conforme o tamanho do conjunto: máximo(2,5%*dimensão, 4)
Por fim, há uma etapa de geração de soluções aleatórias. Após atingir o limite de soluções piores aceitas, uma nova solução é gerada aleatoriamente e a busca total é reiniciada. Isso ocorre por 5 iterações até a finalização do algoritmo.

## Slide 10: Estratégia para seleção da próxima solução
serviço
7
9
8
6
3
serviço
1
5
4
2
10
Conjunto T
Conjunto E
Tarefa | Origem | Destino | Novo objetivo
1 | E | T | 1054
2 | E | T | 1687
3 | T | E | 987
4 | E | T | 872
5 | E | T | 816
6 | T | E | 830
7 | T | E | 890
8 | T | E | 982
9 | T | E | infactível
10 | E | T | 1048
Objetivo atual: 846
Solução atual:
Busca total:
serviço
7
9
8
6
3
5
serviço
1
4
2
10
Conjunto T
Conjunto E
Objetivo atual: 816
Nova solução:
A busca garante o atendimento da solução à propriedade do V-Shape
Tarefa 5 adicionada à Lista Tabu

## Slide 11: Estratégia para seleção da próxima solução
Em todas as buscas totais realizadas, caso o melhor objetivo seja menor que a solução incumbente, esta é atualizada.
Note que a solução atual pode ser atualizada sem que a incumbente também o seja, pois o algoritmo caminha por vizinhanças com soluções piores para tentar sair do ótimo local.

## Slide 12: Critério de parada
Existem três critérios de parada no algoritmo:
  1º - define o limite máximo de iterações da busca total (padrão, 100)
  2º - define o limite máximo de soluções piores aceitas (dependente da dimensão dos problemas (máximo(10%*dimensão, 4))
  3º - define o limite da geração de soluções aleatórias (padrão, 5)

## Slide 13: Critério de parada
Caminha pela vizinhança de π
(busca total)
π = π’
π’ melhor que π?
S
N
Limite piores atingido?
Contador piores +1
Melhor tarefa adicionada à lista tabu*
*por máximo(2,5%*dimensão, 4) iterações
A qualquer momento,
se π’ < π*, π* = π’
Limite buscas totais atingido?
S
N
S
N
Solução aleatória π’ gerada
Limite soluções aleatórias atingido?
N
S
Reseta contadores de buscas locais e piores soluções

## Slide 14: Comparativo com Heurística construtiva
Estou elaborando.

## Slide 15: Comparativo com Biskup
Estou elaborando.

## Slide 16: Tempo computacional médio
Chart: Dimensão (n)
| 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
 | 0.029293 | 0.015291 | 0.036677 | 0.085854 | 0.46765 | 5.0144 | 22.0775
Dimensão (n) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
Tempo (s) | 0,029 | 0,015 | 0,037 | 0,086 | 0,468 | 5,014 | 22,078