## Slide 1: Comparing three-step heuristics for the permutation flow shop problem
Imma Ribas, Ramon Companys, Xavier Tort-Martorell
Computers & Operations Research (2010)

## Slide 2: Contextualização
Permutation flow shop
Objetivo: Reduzir o tempo total de produção (Makespan)

## Slide 3: Estrutura da heurística proposta
A heurística proposta é dividida em três etapas;
As duas primeiras são variações da heurística NEH.
Terceira é a etapa onde ocorre a busca, foco da apresentação.
São apresentadas várias alternativas para cada etapa, e no fim é desenvolvida uma análise estatística dos resultados para avaliar se a diferença entre as heurísticas é relevante.

## Slide 4: Heurística NEH
Sauvey C, Sauer N. Two NEH Heuristic Improvements for Flowshop Scheduling Problem with Makespan Criterion. Algorithms. 2020; 13(5):112. https://doi.org/10.3390/a13050112
Ordenados pela soma dos tempos de processamento
Essa sequência define a ordem que os serviços serão inseridos na programação.
Cada serviço é inserido na sua melhor posição.

## Slide 5: Variações da primeira etapa
Ordenação inicial das tarefas de acordo com 4 variantes:
KK: ordenação em ordem decrescente de
sendo:
LPT: ordenação em ordem decrescente de
NM: ordenação em ordem decrescente de
sendo BThi o limite inferior do tempo de espera entre o término da tarefa i para o início da tarefa h em todas as máquinas consideradas
RA: uma sequência inicial é gerada randomicamente

## Slide 6: Variações da segunda etapa
Na segunda é idêntica ao NEH, com a inclusão de duas técnicas de desempate.
TIT: Reduz o tempo parado (Total idle time);
KK1: a posição escolhida depende dos fatores Ai e Bi.

## Slide 7: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
Busca Local
Desconstrução e Construção
Continue até o limite de tempo

## Slide 8: 3º Passo – Soft Simulated Annealing
Busca local
Consiste de uma variante do NEDA – algoritmo de descida não exaustivo.

## Slide 9: Simulated annealing
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hill_Climbing_with_Simulated_Annealing.gif

## Slide 10: Procedimento da Heurística – 3º Passo
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
Tenta melhorar a solução (π) trocando quaisquer duas posições na sequência. Pode gerar até n.(n-1)/2 vizinhos. Se uma nova permutação melhorar o valor da função objetivo, ela se torna a nova solução atual e o processo continua até que todas as posições tenham sido permutadas e a melhora já não está acontecendo. Neste procedimento, a vizinhança é sempre explorada na mesma ordem.
Solução de partida:
15342

## Slide 11: Procedimento da Heurística – 3º Passo
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 12: Procedimento da Heurística – 3º Passo
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
25341 -> 52341 | 35241 | 45321 | 15342 | 23541 | 24351
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 13: Procedimento da Heurística – 3º Passo
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
24351 -> 42351 | 35251 | 54321
25341 -> 52341 | 35241 | 45321 | 15342 | 23541 | 24351
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 14: Procedimento da Heurística – 3º Passo
NEDA: Algoritmo de Descida Não Exaustivo
54321 -> 45321 | 34521 | 24351 | 14325 | 53421 | 52341 | 51324 | 54231 | 54123 | 54312
Passando por todas as permutações e não encontrando nenhuma que melhore o objetivo, o algoritmo finaliza e a solução final é a última obtida (no exemplo, a 54321)
n.(n-1)/2 = 10 vizinhos
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
i = 2; j = 5
i = 3; j = 4
i = 3; j = 5
i = 4; j = 5
for i = 1, ..., n-1
for j = i+1, …, n
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
24351 -> 42351 | 35251 | 54321
25341 -> 52341 | 35241 | 45321 | 15342 | 23541 | 24351
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341

## Slide 15: Resultados
Adaptações do NEDA para o Soft Simulated Annealing (SSA)
Vetor auxiliar, revolver, que permite a exploração aleatória da vizinhança.
Codifica as posições das vizinhanças da solução corrente e as novas posições é a que serão usadas na aplicação do NEDA.
Se toda a vizinhança da solução corrente for explorada sem melhoria, o processo reinicia.
Soluções empatadas são aceitas sob uma probabilidade α.
A etapa de melhoria termina quando os empates atingem um número pré-definido β ou se não houver mudanças na solução corrente.

## Slide 16: Resultados
Adaptações do NEDA para o Soft Simulated Annealing (SSA)
A busca local embutida utiliza um vetor auxiliar, nomeado revolver, que permite a exploração randômica da vizinhança.
O vetor revolver é inicializado com uma sequência das tarefas e então passa por uma etapa que embaralha randomicamente seus componentes. Ele codifica as posições das vizinhanças da solução e as novas posições é a que serão usadas na aplicação do NEDA.
Se toda a vizinhança da solução corrente for explorada sem melhoria, o processo reinicia. Soluções empatadas são aceitas sob uma probabilidade α. A etapa de melhoria termina quando os empates atingem um número pré-definido β ou se não houver mudanças na solução corrente.

## Slide 17: Resultados
Adaptações do NEDA para o Soft Simulated Annealing (SSA)
Solução de partida π :
15342
Vetor revolver:
24351
i = 1
j = 2
irev = 2
jrev = 4
51342 35142 45312 25341
14352 13542 12345 51342 15432 15324
i = 1
j = 3
irev = 2
jrev = 3
i = 1
j = 4
i = 1
j = 5
irev = 2
jrev = 5
irev = 2
jrev = 1
i = 2
j = 3
irev = 4
jrev = 3
i = 2
j = 4
irev = 4
jrev = 5
Cmax(15324) < Cmax(25341)
NEDA
NEDA
Adap.

## Slide 18: Resultados
Adaptações do NEDA para o Soft Simulated Annealing (SSA)
Solução de partida π :
15342
Vetor revolver:
24351
51342 35142 45312 25341
NEDA
NEDA
Adap.
15342 -> 51342 | 35142 | 45312 | 25341 | 13542 | 14352 | 12345 | 15432 | 15243 | 15324
15342 -> 14352 | 13542 | 12345 | 51342 | 15432 | 15324 | 45312 | 15243 | 35142 | 25341
i = 1; j = 2
i = 1; j = 3
i = 1; j = 4
i = 1; j = 5
i = 2; j = 3
i = 2; j = 4
i = 2; j = 5
i = 3; j = 4
i = 3; j = 5
i = 4; j = 5
i = 2; j = 4
i = 2; j = 3
i = 2; j = 5
i = 2; j = 1
i = 4; j = 3
i = 4; j = 5
i = 4; j = 1
i = 3; j = 5
i = 3; j = 1
i = 5; j = 1

## Slide 19: Conclusão