## Slide 2: Problema abordado
Permutation flow shop
Objetivo: Reduzir o tempo total de produção (Makespan)

## Slide 3: Estrutura da heurística
A heurística proposta é dividida em três etapas;
As duas primeiras são variações da heurística NEH.
Terceira é a etapa onde ocorre a busca, foco da apresentação.
São apresentadas várias alternativas para cada etapa, e no fim é desenvolvida uma análise estatística dos resultados para avaliar se a diferença entre as heurísticas é relevante.

## Slide 4: NEH
Sauvey C, Sauer N. Two NEH Heuristic Improvements for Flowshop Scheduling Problem with Makespan Criterion. Algorithms. 2020; 13(5):112. https://doi.org/10.3390/a13050112
Ordenados pela soma dos tempos de processamento
Essa sequência define a ordem que os serviços serão inseridos na programação.
Cada serviço é inserido na sua melhor posição.

## Slide 5: Variações da primeira etapa
A sequência inicial pode obtida por KK:
LPT: Idêntico ao NEH - (largest processing time)
NM: (Nagano-Mocelin);
RA: Sequência aleatória!
OBJETIVO: OBTER SEQUÊNCIA PARA APLICAR A SEGUNDA ETAPA DO “NEH”

## Slide 6: Variações da segunda etapa
Na segunda é igual o NEH, com a inclusão de duas técnicas de desempate.
TIT: Reduz o tempo parado (Total idle time);
KK1: a posição escolhida depende dos fatores Ai e Bi.